## Slide 1: 主軸熱變形即時量測設備開發與補償技術整合之研究
隊伍名稱：熱變主軸隨情緣，冷調戀後思情深
指導教授: 陳紹賢 教授
隊員姓名：許登翔、陳俊丞、顏浩宇、陳重光

## Slide 2
補償模型失效
30°C
原廠:
出機
15°C
國外:
主軸
切削熱
進給系統
熱誤差影響機台精度約70%
且Z軸熱誤差最為顯著
70 %
以往熱溫升量測實驗：
開發動機與目的
主軸
熱溫升量測模組
溫度
位移
控制器
補償訊號
問題：
冷卻機
工具機
全流量冷卻
暖機時間過長
運轉初期過冷收縮
1.5hr
工具機熱誤差
環境溫度

## Slide 3
系統架構與產品特點
01
多功能人機介面(感測器監控、資料庫、模糊邏輯推論、三菱控制器資訊)
02
量測刀把MQTT無線傳輸
03
可快速進行熱溫升量測、建立補償模型
04
具拉刀力量測功能，量測誤差平均< 3%
05
可縮短主軸暖機時間，平均減少30%
06
補償主軸熱誤差，補償精度達0.005mm以下
熱溫升量測補償與流量控制系統

## Slide 4
數據資料庫
熱溫升量測與流量監控頁面
軟體功能介紹
設備連線、控制
手動/自動模式
手動流量控制
穩態判斷
感測器監測
可視化圖表
數據匯入推論
模型調整
隸屬度計算
預測精度計算
輸出預測圖表
模糊邏輯推論頁面
功能按鍵
加工資訊
座標資訊
加工程式
警告資訊
CNC控制器頁面

## Slide 5
流量控制系統
可變流量控制系統
ESG
溫升
轉速
即時調整冷卻流量
暖機時間
減少能源浪費

## Slide 6
嵌入溫度點
數位溫度感測器
熱
溫
升
量
測
刀
把
熱溫升量測刀把

## Slide 7
嵌入溫度點
數位溫度感測器
試棒
底板
外殼
電路板
定位套
電池
長拉栓
上蓋
BT40刀把
位移轉換原理：
:主軸熱伸長由錐度接觸面與刀把產生的作用力(N)
:應變感測元件剛性係數(N/mm)
量測原理
熱
溫
升
量
測
刀
把
主軸熱伸長公式：
:主軸在時間下的總長度變化
:線性熱膨脹係數
:在位置𝑥和時間𝑡的溫度變化量
熱溫升量測刀把
應變感測元件
拉刀力
拉栓
前軸承組
後軸承組
拉刀機構
應變感測元件
熱變形
𝛿
溫度感測器
拉刀力量測
熱溫升量測

## Slide 8
應變規全橋量測法
感測元件開發
最大應力為104MPa
應變為3
符合安全及量測範圍內!
應變分析
應力分析
有限元素分析
感測元件設計
感測元件分析
感測元件校正
設備驗證
感測元件設計
感測元件分析
感測元件校正
設備驗證

## Slide 9
F
螺絲推力
S型荷重元
應變感測元件
位移感測器
感測元件開發
剛度數據表
線性度:2%F.S.
靈敏度:0.004mV/N
重複性:A等級(良好)
驗證誤差率:1.2%
感測元件設計
感測元件分析
感測元件校正
設備驗證
剛度值: N/mm
*將剛度係數方程式寫入MCU，進行後續位移驗證量測實驗

## Slide 10
主軸拉刀力量測
主軸熱位移量測
感測元件設計
感測元件分析
感測元件校正
設備驗證
驗證標準
依市售量測設備量測值進行可靠性評估
針對同一主軸規格進行實驗
對照兩設備量測值之殘差與趨勢
驗證結果
拉刀力量測平均誤差率<3%
主軸熱位移量測誤差±0.002mm內，趨勢一致
設備驗證

## Slide 11
實驗結果
暖機時間平均降低30%!
根據ISO 230-3 判斷穩態時間:
定流量與變流量暖機時間比較:
暖機時間比較|模型驗證結果
33%
28%
穩態點
穩態點
(定流量: 變流量: )

## Slide 12
預測模型驗證
4500rpm：最大預測殘差為0.002mm。
5500rpm：最大預測殘差為0.002mm。
有效補償不同
轉速之熱誤差!
實驗結果
暖機時間比較|模型驗證結果
熱誤差預測模型驗證:

## Slide 13
實機展示
遠端實機展示
控制器實際展示
遠端實機展示
控制器實際展示

## Slide 14
感謝聆聽
Thanks for listening